油气田数据采集与视频监控系统

系统描述：该油气田需对生产的每个环节进行视频监控以保障生产的安全性，同时还需及时采集各环节生产的相关数据，如采油浓度、液压、温度等，这些视频和作业数据均采用UBNT 的NanoStation2（或NanoStation5）来传输。无线数据传输与视频监控系统优势：

1、快速部署：布线简单，可到达光纤难以铺设的地方；

2、节约成本：无线成本较有线来说价格低廉；

3、工作稳定：可达到与有线数据传输相同的效果；

4、易于扩容：可直接添加无线设备满足扩容需求。

移动公司营帐系统介绍

用户需求及网络现状

中国移动、中国电信以及联通等公司的营帐系统是其开展业务的基本服务点，散步在城市的各个角落，以方便用户更快捷的办理各项业务。以中国移动营帐系统为例：它是一套以移动的业务运营支撑系统（BOSS）为核心，通过分布在各地的营业厅完成用户的申报受理、审批流转、报表生成、综合查询等业务支撑系统。通常每一个营业厅通过E1链路与附近的移动机房（往往是移动基站所在点）连接，移动机房再通过光纤或专线连接到营帐结算中心即BOSS服务器所在地。内蒙古包头市移动公司，由于业务发展需要新建立一些移动营业厅，但是新营业厅与移动机房之间不方便铺设光缆，而且铺设起来费用很高，因此最好的办法就是利用无线来搭建此链路。首先用无线链路将营业厅网络数据传送到附近的移动机房，在机房通过协议转换器将IP信号转成E1信号，再借助已有的移动机房到BOSS服务器的光纤专线，最终将营业厅数据终端接入移动BOSS营帐系统服务器。包头移动正是通过优博通NS2/NS5完成营业厅到移动机房链路连接的。

优博通NS搭建网络的优势

通过使用优博通NanoStation系列无线宽带产品可以轻松、快速的搭建新营业厅网络。如果铺设光纤，不仅大大增加了链路，开通营业厅的时间和工期也会大大延长。

总结

通过使用优博通NanoStation, 可以使移动公司快速建立新的营业网点，迅速达到扩容的目的。

优博通NanoStation在移动营帐系统中的应用模式，同样适用于电信、联通等运营商的营帐系统中。

小区监控及无线覆盖

示意图：

系统描述：该小区需建立一套无线覆盖及视频监控系统，以保证每个住户的网络需求，同时达到对小区安全监控的目的。该网络采用UBNT的无线产品混合搭建，分别由PowerStation 作骨干链路接入，NanoStation5 作视频监控，NanoStation2 作网络覆盖。

UBNT无线覆盖网络优势：

1、快速部署：布线简单，无需对现场环境作改动；

2、节约成本：无线网络较有线网络价格低廉；

3、灵活使用网络资源：随时随地访问Internet；

4、易于扩容：可直接添加无线设备满足扩容需求。

无线校园覆盖网络

示意图：

系统描述：此方案主要为校区建立一套无线校园覆盖网络，以满足师

生随时随地能够访问Internet 或者校内局域网络的需求，校区主要

分为宿舍区、教学区、办公区和活动区。此网络采用UBNT 的

NanoStation2 和NanoStation5 来搭建。

UBNT无线覆盖网络优势：

1、快速部署：布线简单，无需对现场环境作改动；

2、灵活使用网络资源：随时随地访问Internet 或校内局域网；

3、易于扩容：可直接添加无线设备满足扩容需求。

税务局WISP 大客户接入应用

示意图：

系统描述：市税务局可通过建立一套无线网络，以达到各级单位办公数据汇集的目的，此网络采用UBNT NanoStation5 来搭建。

UBNT无线覆盖网络优势：

1、快速部署：布线简单，无需对现有环境作较大改动；

2、节约成本：无线成本较有线来说价格低廉；

3、轻松办公：通过高带宽无线网络，可轻松快捷的完成工作；

4、工作稳定：无线网络可达到与有线网络相同的效果。

石河子大学校园无线Wi-Fi

目录

一．项目概述.............................................3

二．设计方案.............................................3

2.1 无线覆盖.............................................3

2.2 网络覆盖设计思路.....................................3

2.3 网络拓扑.............................................4

2.4 所需设备统计.........................................4

三．系统性能.............................................5

3.1 NanoStation 系列产品主要特点.........................5

3.2 NanoStation 系列无线产品网络系统结构、设计和组网.....5

3.3 无线链路计算.........................................6

3.3.1 NanoStation5.......................................6

3.3.1 NanoStation2.......................................6

3.4 NanoStation 系列产品性能指标.........................7

3.4.1 NanoStation5 技术参数..............................7

3.4.2 NanoStation2 技术参数..............................8

一．项目概述

石河子大学由于学生对于上网的需求，需对校园进行无线覆盖。对于无线上网有需求的人大概在500 人左右，而且人数还在增加，估计会增长到1000 人左右，校园面积为173 万平方米左右。要求首先能够满足500 人的上网需求，且对于要求覆盖的校园区域作到完全覆盖。

随着无线通信技术的不断发展，室外无线覆盖技术已经非常成熟，各种无线设备厂家也与日俱增，我们推荐使用美国Ubiquiti 公司最新推出的NanoStation系列产品来搭建此无线网络。

二．设计方案

2.1 无线覆盖

对于这种无线覆盖，可选用NanoStation2 产品进行室外覆盖。首先，按500 人来计算，同时上网的人数概率在25%，即125 人左右，每人分配1M 带宽，总带宽共需125M，按NanoStation2 净吞吐量21M 来计算的话则需要6 至7 台设备；而通过该校园的平面图和总的面积，估算大概在2100×830 米左右，根据NanoStation2 的覆盖能力（每台覆盖400×400 米左右范围），大概需要10 台可以进行覆盖，为了避免存在信号盲区，以及带宽需求密集地区，同时便于日后扩容，我们可以多添加2 至3 台NanoStation2 设备，机动安置。随着用户的增多，对带宽的需求增加，还可以再加入NanoStation2 设备。

2.2 网络覆盖设计思路

本方案采用NanoStation2 作为主要室外无线覆盖设备。NanoStation2 工作在2.4GHz，支持802.11b/g 协议，可以软件配置成网桥或路由器。NanoStation2 内置水平覆盖60 度角天线，且有SMA 天线接口，能外接各种天线，如全向天线、栅格天线等，更便于现场应用。

本方案NanoStation5 进行室外信息无线桥接。NanoStation5 主要工作在5.8GHz，支持802.11a 协议。NanoStation5 在不加外接天线情况下最远可以达到10KM范围。

将 NanoStation 系列的2 款产品组合在一起使用。使NanoStation2 外加全向天线用有各个接入点Wi-Fi 无线覆盖，在覆盖区域内的用户能够使用所有与802.11b/g 兼容的无线网卡进行上网。使用     NanoStation5 作为各个接入点之间的无线网桥数据连接。

2.3网络拓扑

2.4所需设备统计

设备名称 描述 数量 单价 总价

NanoStation2 2.4 GHz 无线接入点AP 13 台

NanoStation5

5.8 GHz 点对点/点对

多点无线网桥

13（视情况定）

浪涌抑制器 保护设备 13 个（视情况定）

2.4GHz 全向天线 视现场环境定

室外型网线及网线头 2 箱

三．系统性能

NanoStation 系列产品是Ubiquiti Networks 公司最新研制的固定无线宽带网桥产品。该系列产品分为工作在免费频段5.8GHz 2.4GHz 两种，使用正交频分复用调频技术和直接序列展频技术，以点对点、点对多点方式进行数据高速接入。

3.1 NanoStation 系列产品主要特点

1、集成度高——内置双极化天线后仍然只重400g；小巧、省电；

2、功能丰富——网桥与路由器功能；室外远程网桥与Wi-Fi 基站功能；支持点

对点、点对多点、无线多级接力WDS 组网功能；

3、距离远——集成高增益双极化天线，专利AAP 技术天线。NanoStation2 内置天线为10dbi，依靠内部天线通信超过15 公里。NanoStation5 内置天线为14dbi，依靠内部天线通信超过10 公里；

4、设有外接天线端口——允许无线通信最远距离达50km;

5、抗干扰能力强——信道宽度可调（5M/10M/20M）；数据包长自动适应；多种调制方式自适应：CCK/BPSK/QAM（OFDM）；增强型802.11 协议机制（EMWA）—— 提高多点通信效率；

6、安全机制——MAC地址过滤、128 位WEP/WPA/WPA2/二层隔离；

7、高温环境耐受性—— 工作温度：-20℃～+70 ℃；

8、高有效带宽——最高数据吞吐率TCP/IP:25Mbps；

9、安装调试简便——PoE 网线供电；中文调试界面；设备面板有接收信号强度指示灯，易于远距离通信时调整天线方向；

10、设备兼容互通性好——NanoStation2 兼容所有802.11b/g终端，NanoStation5兼容所有802.11a 终端。优博通同频段设备之间可以无线相互通信；

11、升级简便——可直接在中文web 界面下升级软件，无须辅助工具

3.2 NanoStation 系列无线产品网络系统结构、设计和组网

NanoStation 系列产品支持点对点、点对多点、中继网桥、WIFI 覆盖接入模式，还有Bridge、Router 应用模式。

点对点模式：接入服务链路由Access Point 和Station 组成（同一种设备，通过软件设置确定Access Point 和Station 模式或是Access Point WDS 和Station WDS 模式）。

点对多点模式：由一个接入点设备（Access Point 或Access Point WDS）和若干个用户端（Station 或Station WDS）组成，通过一个接入点设备可以对天线波束宽度水平角度内的用户端提供无线宽带网络服务。同样我们可以通过多个接入点模块（多个NanoStation 系列产品组成一个接入点群覆盖水平360 度范围）组合成一个接入点集群提供一个全方位覆盖的无线宽带接入网络。中继网桥模式：在接入点WDS（分布式系统）模式下，能够让无线接入点之间进行无线连接，并不影响其无线接入点的无线覆盖功能。

WIFI 覆盖接入： NanoStation2 设备能够兼容一切标准802.11b/g 协议的同类设备，可以支持所有使用802.11b/g 协议无线网卡设备。NanoStation5 设备能够兼容一切标准802.11a 协议的同类设备，可以支持所有使用802.11a 协议无线网卡设备。并且NanoStation 系列产品都支持SNMP 协议便于统一管理。网桥和路由器模式使组建无线覆盖网络更加容易、多样。

3.3 无线链路计算

3.3.1 NanoStation5

点对点方式：

NanoStation5 系统采用OFDM 的调制方式，提供10M、20M 的无线带宽。NanoStation 系统支持自动调整带宽，根据设备之间通信质量的好坏自行选择调整传输速率。于视频监控数据流向均为从终端NS 到中心NS,链路性能如下：

有效带宽：每个NanoStation5 的净流量带宽是25Mbps

覆盖半径：使用内置天线，传输距离超过10 公里

使用外接天线，传输距离最远可以到50 公里。

点对多点方式：链路性能对于点对多点的中心接入点，它的有效传输带宽是25Mbps，NanoStation 系统支持多波速率调整，使每个客户端与接入点的速率相同或自动调整多波速率。这样可以更好的满足用户的实际需求。

有效带宽：每个接入点流量是25Mbps，可自行选择多波速率。每个NanoStation接入设备扇区辐射角度为55°。

覆盖半径：基站周围10 公里的NS 可以直接与基站NS 群连接，如果加外接天线

可使覆盖半径增加到50 公里。

3.3.1 NanoStation2

点对点方式：

NanoStation2 系统采用OFDM 和DSSS 的调制方式，提供10M、20M 的无线带宽。NanoStation 系统支持自动调整带宽，根据设备之间通信质量的好坏自行选

择调整传输速率。于视频监控数据流向均为从终端NS 到中心NS,链路性能如下：

有效带宽：每个NanoStation2 的净流量带宽是25Mbps

覆盖半径：使用内置天线，传输距离超过15 公里

使用外接天线，传输距离最远可以到50 公里。

点对多点方式：链路性能

对于点对多点的中心接入点，它的有效传输带宽是25Mbps，NanoStation 系统支持多波速率调整，使每个客户端与接入点的速率相同或自动调整多波速率。这样可以更好的满足用户的实际需求。

有效带宽：每个接入点流量是25Mbps，可自行选择多波速率。

基站：每个NanoStation 接入设备扇区辐射角度为55°，通常6 个NS2 可以组成360°全向无线覆盖区域,一个基站6 扇区的上行总流量是150Mbps。

覆盖半径：基站周围15 公里的NS 可以直接与基站NS 群连接，如果加外接天线可使覆盖半径增加到50 公里。

3.4 NanoStation 系列产品性能指标

3.4.1 NanoStation5 技术参数

工作频段：5.725GHz～5.825GHz（IEEE802.11a）

信道宽带：40MHz,20Mhz,10Mhz,5Mhz （软件可调）

天线特性：14dBi 双极化内置天线 / 外接天线

天线波束：55° （方位角），18° （俯仰角）

发射功率：10~24dBm

接收灵敏度：-94dBm

数据速率：6,9,12,18,24,36,48,54Mbp

通信距离：内置天线10 公里（外接天线可达50 公里）

网络接口：以太网10/100BASE-TX；POE 供电

网络带宽：25Mbps TCP/IP Throughput

工作模式：网桥、路由器（软件可调）

支持协议：IPv4、UDP、TCP、ICMP、Telnet、WEP/WPA、WDS、STP、RSTP、

Multicast

QoS 功能： 802.11e / WMM 支持无线多媒体功能

网管功能：支持标准SNMP 协议

设备尺寸：26.4cm×8cm×3cm

设备重量：0.4 千克

供电： 12V@1A 以太网供电（4&5 +, 7&8 -）

电源功耗：最大5 瓦

工作温度：-20℃～+70℃

工作湿度：5%~95％（非凝结）

外壳结构：防腐、防雨、防晒

外壳强度：ETSI300-019-1.4

FCC/CMII 认证

3.4.2 NanoStation2 技术参数

工作频段： 2.412GHz～2.472GHz (IEEE802.11b/g)

信道宽带： 20Mhz,10Mhz,5Mhz （软件可调）

天线特性： 10dBi 双极化内置天线；外接天线

天线波束: 60°（方位角）；30°（俯仰角）

发射功率： 10~26dBm（可调）

接收灵敏度：-97 dBm

数据速率： 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54Mbp

覆盖距离： 内置天线15 公里（外接天线50 公里）

网络接口： 以太网10/100BASE-TX；POE 供电

最高带宽： 25Mbps（TCP/IP Throughput）

工作模式： 网桥、路由器（软件可调）

支持协议： IPv4/UDP/TCP/ICMP/Telnet/WEP/WPA/WDS/STP/RSTP/Multicast

QoS 功能： 支持802.11e / WMM 无线多媒体功能

网管功能： 支持标准SNMP 协议

供电： 12V@1A 以太网线供电（4&5 +, 7&8 -）

电源功耗： 最大5 瓦

工作温度： -20℃～+70℃

工作湿度： 5%~95％（非凝结）

设备尺寸： 26.4cm×8cm×3cm

设备重量： 0.4 千克

外壳结构： 防腐、防雨、防晒

外壳强度： ETSI300-019-1.4

FCC/CMII 认证

森林防火报警监控系统

示意图：

系统描述：该系统以森林防火预警为目的，通过在森林地区设立多个

视频监控点，达到对森林的实时监控；同时还在各个监控点设立防火

传感器，采集相关的温度、湿度等数据信息以了解现场环境。该系统

在远距离通信使用PowerStation 进行传输，视频和数据采集均采用

UBNT 的NanoStation2（或NanoStation5）来传输。

无线数据传输与视频监控系统优势：

1、快速部署：布线简单，可到达光纤难以铺设的地方；

2、节约成本：无线成本较有线来说价格低廉；

3、工作稳定：可达到与有线视频数据传输相同的效果；

4、易于扩容：可直接添加无线设备满足扩容需求。

平安乡镇无线监控系统

－－－鄱阳县皇岗镇无线监控解决方案

项目由来

江西省公安厅为了提高各地区公安局派出所案件侦破率，满足乡镇的治安环境监控及道路监控的安防需要，在有限的警力资源状况下，提高出警效率，保一方平安。依靠技术手段为乡镇派出所延伸安防触角。要求各乡镇在重点治安区域必须设立监控点，并实时摄录不少于最近15日的监控录像。皇岗镇即为试点地区之一。

皇岗镇监控网络基本结构

监控点设施

每一个监控点需配备：

1、高清晰带夜视功能摄像头

2、视频编码器（佳博威视）

3、无线网桥（优博通NS2室外）

4、电源配电箱及安装固定配件

单点设备总费用6000人民币左右

汇聚（中继）点由于不是所有监控点与派出所办公楼均可以直视，所以在乡镇选择一个制高点作为无线网络汇聚中心，各点监控信号通过无线中心作为中继，将信号传送到派出所。黄岗镇卫生院楼为镇中最高建筑，所以汇聚点安装在这里，以保证接收及传输信号质量。2台NS2接收监控点图像、1台NS5与派出所通信、1台交换机汇聚数据。

派出所用NS5设备与汇聚点通信，避免与NS2之间相互干扰。

前端视频摄像头的模拟图像经过佳博威视公司的视频编码器变成以太网信号，经过NS2转送到派出所后台解码服务器，图像在后台实时显示出来，同时每路图像转存到派出所硬盘录像机中存储。

安装160G的网络硬盘录像机能够存储4组摄像头最近15天的监控图像。30天的图像需要2块160G硬盘做存储介质

优博通无线监控网络优势重量轻，体积小：使安装固定简单、易行，监控点位置选择和调整非常方便；NS2无线带宽高：乡镇范围普遍小，较能发挥NS2高带宽优点，使扩容方便，能够比较容易的配置临时监控点或加装其他报警设备；布点快，成本低：由于NS2室外网桥性价比高，能大大降低监控布点的时间成本和链路架设成本，适宜于乡镇一级政府机关量力而行，组建适合自己的监控网络。

项目总结

这次黄岗镇监控网络是全国平安乡村建设主要应用之一。据中煌公司负责此项目的市场人员介绍，目前江西政法委已经敦促全省各县、乡镇一级政府，要求在2年内在全省所有乡镇必须建设一定数量的电子监控点，建设经费由各县乡镇财政资助建设，网络归各派出所管理。

总结

优博通的无线室外网桥设备NS2/NS5，轻便小巧、安装方便、部署扩容容易、性能价格与有线监控布点有相对优势。优博通平安乡镇运用模式，同样适用于安全城市、小区安全监控、森林防护监控等方面应用。

农村信息化建设

示意图：

系统描述：该村庄可采用UBNT 的NanoStation2 和NanoStation5 来搭建一套无线覆盖网络。村民家中配有USB 无线网卡的台式机电脑可直接连入此网络访问Internet，获取信息资源和娱乐。

UBNT无线覆盖网络优势：

1、快速部署：布线简单，无需对现场环境作改动；

2、节约成本：无线成本较光纤接入来说价格低廉；

3、工作稳定：无线网络可达到与光线接入相同的效果。

煤矿地面部分无线视频监控系统

系统描述：此方案将矿区内电力系统、采煤区、洗煤系统等7 个点视频监控集中传送到办公大楼监控中心，以保障矿区安全，提高效率。且这7 个监控点的视频数据均采用UBNT 的NanoStation2（或NanoStation5）来传输。车上移动的笔记本也能接入无线网络，作为移动的监控中心。

无线视频监控系统优势：

1、安装部署简单，快捷，对现场环境改动很少。

2、节约成本：无线成本较有线来说价格低廉；

3、工作稳定：可达到与有线监控相同的效果；

4、易于扩容，而且现有监控点也可随意更改移动到最佳布置。