低频电磁辐射分析仪NF5035

这款安诺尼的旗舰产品 电磁辐射分析仪NF5035  完美适用于电磁兼容/电磁干扰预认证测试，测试频率最高达30MHz。多种选件可供选择，增强频谱分析仪的功能。

1、技术参数：

- 最低频率：1Hz

- 最高频率：1MHz（选配可扩展至20MHz或者30MHz）

- 最低电场强度（内置单向探头，单位 V/m）：0.1V/m

- 最高电场强度（内置单向探头，单位 V/m）：20kV/m

- 最低磁感应强度(三维全向探头, 单位特斯拉 T) ： 1pT

- 最高磁感应强度(三维全向探头, 单位特斯拉 T) ：2mT（使用PBS1探头可扩展测试范围）

- 最低磁感应强度(三维全向探头, 单位高斯 G) ：10μG或10nG（选用三维静态磁场传感器或24位精度三维静态磁场传感器）

- 最高磁感应强度(三维全向探头, 单位高斯 G) ：20G

- 最低 SMA 接口输入电压：200nV（选用数字下变频频率滤波器）

- 最高 SMA 接口输入电压：200mV

- 最低分辨率带宽(RBW) ：0.3Hz

- 最高分辨率带宽(RBW) ：1MHz

- 测量精度，典型值：3%

- FFT 点数：1024

- 尺寸 (长/宽/高): 250x86x27 mm

- 重量：420克

2、技术特点：

- 内置3维电磁场复合传感器

- 快速 FFT/DFT频谱分析

- 数据记录器（64KB），可扩展到1MB

- 同时显示频率和信号强度

- 根据DIN/VDE0848限值标准，自动计算电磁辐射与评价暴露程度。电磁辐射强度以绝对值方式和相对比例方式显示，测量结果一目了然，判断结果十分简单

- 免费频谱分析软件 MCS，支持3种操作系统

- 手动拨轮， 使菜单操作简单，可控制音量

- 高性能DSP处理器

- 配置闪存，可通过互联网升级软件

- 通过直接显示频率来区分不同信号

- 内置充电控制开关

- 内部扬声器

- 音频解调 AM/FM

- 1/4英寸手枪式握把

3、接口特点：

- 通过 USB 2.0 接口连接计算机，实时同步工作

- 声音输出

- 直流输入供电接口（最高 15V）

- 50 欧姆 SMA 高频输入接口（阴）

- 多功能单手操控转盘

4、显示功能:

- FFT 或 DFT 频谱显示

- 显示暴露限值及其相对于规定标准的百分比

- 测量磁场时 X、Y、Z 单向显示与全向显示

- V/m、A/m、T、G 多种电平单位任选

- 高清条形趋势显示

- 同时显示场强-频率标记的数量为3

5、标准部件：

- 内置电磁场探头

- 7.2V1300mAh 充电电池

- 充电器

- 铝制运输箱

- 使用说明与软件光盘