# 固件升级过程（只适合普通ABG模式，不适合M系列）

要求：

- UBNT设备升级。

- 以太网电缆。

- PC或笔记本电脑

重要！

- 不要关掉，不重新启动并在不中断固件升级过程中设备的电源，因为这些行动将损坏设备！

- 强烈建议备份前上传新的配置系统的配置和支持信息的文件。

- 如果升级过程失败，不要担心，你可以尝试 恢复出厂固件程序

## 第1步：从UBNT支持页面下载固件文件

- 从 UBNT支持页面选择指定设备固件（Nanostaion2，Bullet5，Powerstation5，... ...）升级。

- 下载固件文件，并保存在您的电脑。

注：在到下载中心，采取一看，AirOS固件版本历史

## 第2步：上传固件包

- 登录通过WEB浏览器AirOS设备，进入“系统”标签。

- 在“固件”部分，点击“升级...",将打开一个窗口弹出（请确保您的浏览器都弹出启用）。

- 在“固件上传”窗口，点击“浏览...” 浏览并选择新的固件文件。从“固件文件”选择刚才下载的文件（如XS2.ar2316.v3.3.1.4227.090128.1828.bin）

- 点击“上传”，等待完成传输过程。注：如果您要取消上传议事录，点击“关闭窗口”按钮。

- 检查是否有新的固件正确转移，按“升级”，等待完成升级过程。固件升级程序可采取3-7分钟。注：AirOS的设备将不可访问，直到固件升级程序完成。注：在升级过程中被激活，“关闭窗口”按钮关闭窗口，但固件升级将不会取消固件升级过程！