# 军队数话同传多中继传输

军队系统因其应用的特殊性，一般要求建立自己的专网，用无线、有线多种手段实现相互备份和补充。其对通信系统的要求是能承载多种业务的传输，其中，最基本的是话音业务及计算机数据。用MDS公司的LEDR高速数传电台与MOTOROLA的VANGUARD路由器共同搭建数话同传网络是最佳选择方案之一。

　　由于军队搭建自有专网的需要，所以建立一个长距离端对端的无线链路可能需要经过多级的中继，这也要求无线系统要有良好的传输能力；同时由于话音系统对线路延时的敏感性，要求无线电台和路由器的总延时必须符合话音的要求；另外，因为综合业务的传输，对无线传输系统的带宽要求一般应大于64Kbps,正是基于这几方面的要求，选择了美国GE MDS公司的MDS LEDR高速数传电台，它所具有的如下特性可以很好的满足系统的需求：

　　1. 工作于330－512MHz、800－960 MHz频段，有优越的长距离传输能力，同时由于该电台采用数字信号处理技术与FEC前向纠错技术，可使其具有较高的信号接收灵敏度并能保证信号的可靠传输，使其更适应恶劣环境中的应用。

　　 2. 采用点对点传输方式，支持全双工运行。具有极低的时延参数。

　　 3. 采用先进的数字调制技术，充分的利用低频段的有限带宽，实现了无线电台在低频段以较高速率传输，分为64Kbps－4＊E1的不同速率级别，应占用的带宽为25KHz－2MHz，方便用户灵活的选择。 

　　 基于MOTOROLA的VANGUARD路由器特有的语音压缩技术和与传输技术，选用它来负责执行对话音的处理和路由选择，同时也进行IP数据的路由处理。

　　 在实际的工程中，由于GE MDS LEDR电台使用超短波频段而带来的优越的传输性能使安装工作变的简单易行。经实践检验，话音信号经过七级的路由器与电台的中继以后仍能比较清晰的通话，充分证明了系统的优越与高效。而且每一跳的距离都在50公里以上，我们已做过的项目中最远距离为160公里。

　　 如果需要，在每个站点增加视频服务器，通过无线链路实现远程图像传输。