# 舰载移动数据传输

随着科技的发展，移动语音、数据通信系统已经普及，越来越多的用户将关注的焦点转移到移动视频上面来了。在一些特殊行业如：军队、公安、武警消防等行业，移动信息系统需求越来越强烈，该系统不但需要解决现场图像、语音的移动传输，同时还需要实时数据双向传输，数据库资料查询等。
　　 基于移动应用的链路只能通过无线来实现，然而目前广为熟知的扩频微波虽然带宽较高，但受限于高频点，必须可视才可以通；由于要保证高速率，使得设备接收灵敏度变得很低，传输距离比较近；现在大部分的无线局域网设备设计目的是为了解决短距离、固定点、室内网络互连，所以在支持长距离移动应用方面有着先天的不足。在目前很多无线移动应用的场合无法提供远端对中心的无线可视的环境，实现移动视频更是非常的困难。而一般的窄带产品，虽然具有频点低，绕射能力强，传输距离远的特点，但很低的速率很难能够满足图像传输的要求。
     GE MDS iNET电台该设备采用先进的跳频扩频技术,设备抗干扰能力非常强。采用特殊加密措施，安全性能强。电台工作于340MHz频段，频点低，具有较强的绕射能力和穿透能力，电台发射功率可到5W，保证电台传输距离远，同时由于该电台采用数字信号处理技术与FEC前向纠错技术，可使其具有较高的信号接收灵敏度并能保证信号的可靠传输，使其更适应无线环境比较恶劣的的情况下应用。电台空中传输速率可达512/256kbps，能过满足一般图像的要求，同时设备提供一个以太网口、两个串口，配合视频服务器及其他设备，可以同时提供图像、话音、数据的解决方案。
　　 针对GE MDS iNET电台传输速率不是很高的情况，而且需要同时传输语音、数据，我们选择了H.264视频服务器，该服务器采用目前世界上视频传输领域中最先进的技术，具有非常高的图像压缩能力，而且该技术针对无线传输容易丢包、误码等特点提供相应的修正工具。相对与有线来讲，无线的传输能力有限，所以我们视频服务器提供双码流视频传输，，在保证通过无线传输的图像不会超过空中链路的带宽的情况下，又能保证舰船本身的图像是高清晰连贯图像。
　　 由于GE MDS iNET电台具有以上的特点，我们可以在沿着海岸的各个中心的高塔上放置一8.5dBi的全向天线，舰船上同样采用8.5dBi的全向天线，在有一定阻挡情况下，保证将方圆几公里到十几公里内的现场图像实时的传送回指挥中心。当舰船在移动过程中，从一个基站的覆盖范围移动到另外一个基站的覆盖范围时，电台可以自动切换到该基站，并与该基站通信。而且，GE MDS iNET300电台支持IAPP协议，该协议使的各基站可以将自己所链接的远端设备的信息与其它基站共享，因此可以保证远端电台在各基站间快速的漫游切换。实现了移动视频系统的机动性和图像传输的实时性，提高了指挥中心对现场的指挥效率。同时，现场人员也可以通过这套无线专网系统实时的访问本部内部网，查询相关数据文件，实现现场办公，大幅度提高工作效率。

GE MDS iNET300无线电台方案：

GE MDS iNET300无线电台方案：