# LEDR电台在海上油田的应用

目前国内油田在海上大规模的开发和建设，海上平台也以成倍的数量增长，这些平台大部分距离陆地比较远，近的几十公里，远的有几百公里，因为位置的特殊性，他们之间的通讯利用不上陆地上发达的公共网络，只能靠卫星来传输，然而卫星的速率和信道非常有限，价格也很昂贵，高频段的微波因为平台间的距离比较远，而且海平面的多经和恶劣环境不能满足海上平台之间通信需求。低频段的窄带设备虽然能满足抗多经干扰和长距离传输的要求，但速率非常低，满足不了海上平台间图像、话音、数据、互联网等传输的需求。 
　　GE MDS公司的LEDR电台系列产品工作频点为330M～512MHz，频点较低，绕射能力好，传输距离远，多径干扰不明显，无线速率从64Kbps到4xE1, 支持多种调制方式：如16QAM , 32QAM等，无线频谱利用率非常高，如传输速率为2Mbps时无线频宽仅占用500KHz, 比较容易找到连续干净的频点，受外界干扰非常小。 

一、海上主要应用 
　1、 点对点高速无线链路。 
　2、 独立提供多个2M数据接口，可以同时传输数据、话音、图像而互不干扰。 　
　3、 海上采油船移动中的数据传输。 
　4、 无人职守平台的视频监控。 
　5、 替代海底光缆，减少投资。 
　6、 卫星和海底光缆备份。 
　7、 海上应急通讯 
二、高质量海上传输技术指标 
　1、 330～512MHz较低频段提供了远距离传输的可能性。 
　2、 高频谱利用率减少了外界和设备之间的干扰。 
　3、 频分全双工电台，最高4个2Mbps独立数据接口。 
　4、 双机热备和空间分极保证全天候实时稳定的传输。 
　5、 电信级设备，误码率在10-8以上。 
　6、 多种接口，RS232用于传输工控信号，RJ－45用于远程管理，勤务电话便于调试和连通，主链路接口E1和EIA530，各种接口相互独立，互不影响。 
　7、 多种抗多经的功能，自适应平衡、交织、FEC、ARG纠错等功能保证了链路稳定传输。 
三、海上油田典型应用 
四、设备配置清单 
　1． LEDR400F（2*E1，4Mbps，G.703接口） 
　2． 天馈线：选用高增益定向天线，电缆为安德鲁阻燃低损电缆 
　3． 协议转换器，根据用户需要将其中1个E1接口转为局域网口 
　4． 机架电源及安装固件 
五、应用实例 
　渤海石油：歧口181、182、172、173平台，移动点为友谊号 
　南海油田：涠洲岛平台、菲利普斯油田部分平台