# 地震系统应用方案

本方案是按照乌兹别克斯坦国家地震局提出的要求设计的。为了保证通信质量，特提供美国GE MDS公司的无线数传电台GE MDS4710B，中继设备采用VSAT卫星宽带接入系统，用户设备是数据采集器，用于采集地脉动数据。 
系统方案： 
　　 本方案主要解决乌兹别克斯坦国家地震局总部中控室对各个远端站的数据采集器采集的地脉动数据进行实时监控，整个系统中包括一个中控室、一个中继站、6个主站和6个从站。其中，中控室和中继站相距有几百公里，从站分别设在各个远端采集站点。从站到主站采用点对点无线数据传输，由于采集点距中控室距离较远且数据要汇集一路进行传输，所以采用VSAT宽带卫星接入系统作为长距离宽带中继设备。本系统是一个典型的GE MDS点对点系统和VSAT卫星宽带接入系统相结合的远程中继无线通信系统。

系统拓扑结构示意图如下所示：

本系统中主站从站均用400MHz高增益定向天线，中继站采用Galit公司的VSAT宽带卫星接入系统，多路复用器采用台湾瑞旺复用器，并要求6对点对点系统采用不同的频点，主控制PC通过HUB与VSAT基站设备相连，GE MDS2710A和数据采集器之间使用直连线进行行连接。连接方法详见GE MDS2710A使用手册。